结构：本装置由立柱、滑架、片夹和平衡装置几部分组成，

适配于不同尺寸暗盒、CR  IP板及有（无）线平板探测器DR使用。

# Text boxes

主要技术参数

1、摄片架总高度1500mm（可定制1800mm）；

2、摄片架宽度455mm；

3、摄片盒最小行程1000mm；

4、最大摄片尺寸：不受限制（片夹间距可调）；

5、安装方式：悬挂在墙面上（建议离地面距离500mm）

特点：

- 外观设计简捷大方；

- 安装方便、操作简单，便于拆卸、方便携带；

- 体积小、重量轻，为用户节约运输成本 ；

- 独特的L型旋转手柄设计，方便操作者上下移动片车；

- 防护缓冲设计；

- 易于寻找焦点；

- 卡槽宽35mm的设计，适配于不同尺寸暗盒、CR的 IP板及有（无）线平板探测器使用。